## Slide 1: Wireguard és RouterOS
Gajdos Tamás
whoami:
2010: OpenWRT (TL-WR[7,8,9]4[0,1] eszközök)
2020: Wireguard (előtte OpenVPN)
2022: Szabadszoftver Konferencia előadás Wireguard témában
2022: Mikrotik (MTCNA, MTCRE, MTCEWE, ?)

## Slide 2: Hálózat
Céges hálózat
internet
https://www.youtube.com/watch?v=iDbyYGrswtg
home office
wireguard
wireguard
wireguard

## Slide 3: VPN esetén két iskola létezik
Minden forgalom a céges gateway-en keresztül léphet csak ki az internetre (0.0.0.0 -> vpn-tunnel -> dgw)
Csak a céges forgalom menjen keresztül a vpn tunnelen, minden nem céges forgalom mehet az otthoni dgw-n keresztül (192.168.100.0/24 -> vpn-tunnel; 0.0.0.0 -> dgw)
Problémák?
Létezik-e jó megoldás?

## Slide 4: Wireguard és routing
RouterOS -> csak a wireguard hálózatra a tunnel interfész címe alapján jön létre a route szabály. Minden egyéb szabályt nekünk kell felvinni.
Egyéb implementációk (OpenWRT, Linux, Windows, ...) -> az a Peer-nél megadott AllowedIPs alapján jönnek létre a route szabályok, nekünk nem kell vele foglalkozni.

## Slide 5: Problémám
tl;dr verzió: RouterOS-en szeretnék minden forgalmat a cég felé küldeni (1. Iskola). A statikus 0.0.0.0 route szabály nem járható...
Az alap felállás: két Mikrotik eszköz között a Wireguard kapcsolat van kiépülve. Amit szeretnék, hogy a kliens szerepét betöltő mozgásban lévő eszköz minden forgalma menjen a tunnel-en keresztül. A route szabályok környékén sejtem a problémám. Alap tűzfal van mindenhol, a tunnel-en lehet forgalmazni.
A 'kliens' oldalán az 'Allowed Addresses = 0.0.0.0/0' be van állítva, hogy engedjen mindent keresztül, ha arra indulna. A dinamikus route szabályok vannak (lásd beillesztett kép [1]).
A 'szerver' oldalon is rendben van a visszafele forgalom engedélyezése 'Allowed Addresses' és route szinten is. Illetve ott van az alap 'masquerade srcnat' szabály.

## Slide 6: Javasolt megoldás...
Hogy ne ütközzek a 'DAd 0.0.0.0/0 -> default gw IP' szabállyal egy új route táblát kellene létrehoznom (routing/tables), abba belerakni a tunnel forgalmát (routing/rules) és definiálni ahhoz a '0.0.0.0/0 -> wireguard szerver tunnel IP' szabályt? De ez valamiért még nem akart működni.
...egy ehhez hasonló problémát megoldottunk Laci MTCRE képzésén, és ott a helyes válasz a 'Routing Mark' által megjelölt csomagok voltak.
A kényszer megoldásom egy EoIP tunnel, amit a Wireguard-on keresztül küldök

## Slide 7
Céges hálózat
(mAP)
[192.168.100.100/24] [10.10.1.1/28]
“internet”-hAP ax lite (SSID:workshopLITE
Pass:workshop)
[DHCP:192.168.100.0/24]
[10.20.1.1]wg-workshop[10.20.1.2]
[10.20.1.1]wg-workshop[10.20.1.3]
[10.20.1.1]wg-workshop[10.20.1.4]
WAN:dgw
i
konfiguráció wireguardhoz:
https://github.com/gajdipajti/wg-routeros-network